## Slide 1: USTC LGAD读出电子学研究进展
李荘，蔡永康，赵雷，秦家军，陈晗
中国科学技术大学
核探测与核电子学国家重点实验室
2023年5月12日
Notes: 大家好，我是李荘，来自中国科大，我的报告内容是中国科大低增益雪崩探测器读出电子学研究进展

## Slide 2: Overview
LGAD读出电子学研究背景
基于分立器件的LGAD读出系统
基于ASIC的LGAD读出系统
自研LGAD读出芯片
Notes: 我的报告包含以下四个部分

## Slide 3: Overview
LGAD读出电子学研究背景
基于分立器件的LGAD读出系统
基于ASIC的LGAD读出系统
自研LGAD读出芯片
Notes: 首先介绍LGAD研究背景

## Slide 4: LHC亮度升级与堆积效应
LHC，Large Hadron Collider，大型强子对撞机
  LHC亮度升级：提升碰撞频率，能够更加有效地进行粒子物理实验
  背景事件：碰撞频率提升带来大量无效事例，使基于空间信息的重建变得困难
  应对方法：引入高精度的时间信息，增强粒子区分能力，使事例重建更准确
    基于LGAD的粒子探测技术被提出
    LHC中的CMS、ATLAS正在推进相关研究
  LGAD：Low-Gain Avalanche Detector，低增益雪崩探测器
大型强子对撞机
Notes: 位于欧洲的大型强子对撞机，近些年计划通过一些列升级提升其亮度，使其能够更加有效地进行粒子物理实验。
但是亮度升级的同时会带来大量的无效对撞事例，使得物理过程的重建变得困难，也称为堆积效应。
为了有效应对堆积带来的挑战，可以引入高精度的时间信息，增强对位置接近时间不同的粒子的区分能力，使事例重建更加准确。
在此背景下，一种新型的探测器，低增益雪崩探测器，缩写为LGAD被提出，LGAD探测器兼具高时间精度和空间分辨能力，可以用来应对堆积问题。

## Slide 5: ATLAS升级中的LGAD
ATLAS计划使用LGAD探测器应对堆积问题
  在半径660 mm的圆盘上实现1.3×1.3 mm2的空间位置分辨
  单层探测器实现50 ps的时间分辨
  电子学读出任务：好于25 ps的时间精度
    这是目前稳定运行的大型物理实验中的最高的时间精度
    LGAD信号更小(~ 10fC)，颗粒度更高，因此具有更大的挑战
ATLAS中的LGAD示意图
盘面沿轴线的截面示意图
5×5LGAD探测器实物图
1.3mm
Notes: LHC上的ATLAS计划使用LGAD探测器，构建高粒度时间探测器项目
如左图所示，在对撞点前后各设置了一个半径660mm的圆盘用于安装LGAD，实现1.3×1.3mm2尺寸的空间分辨，并实现50 ps水平的时间精度
对于电子学，需要达到好于25ps的时间精度
这是目前稳定运行的大型物理实验中的最高的时间精度，但这一时间精度基本是通过较大信号幅度的探测器完成的，比如MRPC探测器信号幅度在百飞库量级，且对颗粒度没有过高的要求。
LGAD探测器一方面信号幅度更小，另一方面应用场景具有极高的颗粒度和通道数，因此对于电子学的高时间精度读出是更大的挑战

## Slide 6: LGAD结构与电子学特征
电子学特征：
  输出信号：高速电流脉冲，脉宽0.8 ~ 1.2 ns，典型电荷量约10 fC
  探测器电容(Cd)：约4 pF (1.3×1.3 mm2)
基本结构：
  高压反偏的PN结
  耗尽区产生初级电离信号
  高掺杂P型区产生次级电离，增强信号幅度
简化模型
典型信号
截面示意图
Notes: 这种探测器的基本结构是一个高压反偏的PN结，当被测粒子击中探测器时，在耗尽区沉积能量产生电子空穴对，形成初级电离信号，随后电子撞击P型高掺杂区，产生雪崩电离增强信号幅度。
对于读出电子学的研究，主要关注其电子学特征：
其输出信号是高速电流脉冲，宽度在1ns量级，使用初期的典型电荷量约为10 fC，并会随着受到的总辐照剂量增加而逐渐下降。而探测器电容是影响信号电压幅度的另一个重要参数，对于1.3×1.3的LGAD，其探测器电容的典型值约为4pF

## Slide 7: LGAD读出电子学
研究内容
  构建高时间精度可扩展高通道数的LGAD读出电子学系统
技术难点
  高速、微弱信号的高精度时间测量技术，要针对10 fC微弱信号，进行低噪声的信号处理，实现25 ps的电子学时间精度。
  可扩展的读出电子学构架研究。针对未来高通道数的需求，进行可扩展的电子学系统设计。
Notes: 中国科学技术大学是 ATLAS 的合作单位之一，并且参与到 HGTD 的研究之中，在刘衍文老师带领下致力于 LGAD 的设计、电子学性能测试、以及辐照性能测试。
在电子学方面，在电子学方面，我们的研究内容是。充分利用LGAD的高时间精度和高空间分辨率的特点，构建高时间分辨率高密度的LGAD电子学读出系统
这套系统可用于。LGAD探测器的时间性能测试 /LGAD读出模拟前端电路的时间性能测试 /以及HGTD LGAD读出系统的验证
这个工作的技术难点主要有两处：一是….二是….
LGAD是当前粒子物理实验的一个研究热点，国内外均在积极推进相关的研究工作；
本研究可为未来国内的LGAD读出电子学研究积累相关技术，具有助力国内LGAD相关研究的潜力

## Slide 8: Overview
LGAD读出电子学研究背景
基于分立器件的LGAD读出系统
基于ASIC的LGAD读出系统
自研LGAD读出芯片
Notes: 接下来介绍我所在实验室开展的研究工作
首先，我们设计了基于分立器件的LGAD读出系统 。
这套系统一方面可以用于评估sensor的性能，另一方面为构建基于专用集成电路的读出系统做探索和准备

## Slide 9: 基于分立器件的读出系统
模拟前端：三级放大+甄别
时间测量：FPGA TDC
Notes: 如同为基于分立器件的系统结构，
通过打线的方式将探测器连线到PCB上的模拟前端电路
在模拟前端部分，通过三级放大和甄别，得到包含时间信息的脉冲波形信号，其中，三级放大系统是借鉴中国科大葛家瑾师兄的电路结构设计的。
甄别后的方波通过接插件送入FPGA，使用FPGA TDC进行时间测量，如图为基于进位链技术的FPGA TDC的结构。

## Slide 10: 分立器件读出系统的电子学测试
采用延迟线法测试
全通道时间精度好于16.5 ps@10 fC
分立器件前端模块电子学时间性能
Notes: 对于这个系统，通过延迟线的方法进行了电子学测试，测试结果表明，在10fC的电荷量下，电子学能达到好于16.5ps的时间精度

## Slide 11: 分立器件读出系统探测器联合测试
探测器+电子学时间精度（ps）
采用飞行时间法测试
  上层为单通道的sensor+放大甄别电路，测量T0
  下层为25通道的sensor+放大甄别电路，测量T1
  统计飞行时间（T1-T0），进行高斯拟合计算时间精度
Notes: 同时我们也开展了与探测器的联合测试，测试方式是飞行时间法，通过高斯拟合计算时间精度，全通道的整体时间精度好于42ps

## Slide 12: Overview
LGAD读出电子学研究背景
基于分立器件的LGAD读出系统
基于ASIC的LGAD读出系统
自研LGAD读出芯片
Notes: 基于分立器件的系统达到了满意的时间精度，为了发挥LGAD探测器高颗粒度，高集成度的优势，我们探索了基于专用集成电路的读出系统。

## Slide 13: 用于LGAD读出的模拟前端ASIC：ALTIROC
ALTIROC：用于ATLAS实验中LGAD读出的ASIC
  目前在迭代中： Altiroc1 (5×5)；Altiroc2 (15×15)
结构：
  阵列型结构
  通道内集成了前放、甄别器、TDC和数字读出电路
功能：接收LGAD的信号，经过放大甄别，时间数字转换后输出时间数据
Notes: 在这款芯片的设计中，我们采用的是一款名为altiroc的ASIC，这款ASIC由ATLAS的多家合作单位联合研制，计划用于ATIAS升级中的LGAD读出
这款芯片目前正在迭代中，芯片结构为与LGAD对应的阵列装结构，第一代为25个通道，第二代225个通道
通道内部集成了…，其功能是….

## Slide 14: 基于ASIC的电子学读出系统
模拟前端模块
前端数字模块
数据汇总模块
Notes: 我们以altiroc作为前端芯片，设计了电子学读出系统
电子学系统主要包含模拟前端、前端数字和数据汇总三个模块，
其中LGAD探测器通过倒装焊的形式与前端芯片相连接

## Slide 15: 模拟前端模块
DAC&电阻分压网络：提供偏置
HV：为探测器提供高压
PLL：时钟消抖
SMA：输入测试信号，输出观测波形
Notes: 我们针对altiroc1和2的不同结构各自设计了前端模拟模块
前端模块负责为asic提供偏置，以及为sensor提供高压

## Slide 16: 前端数字模块
FPGA：数据接收和传输；提供时钟/trigger/控制命令
PLL：时钟同步和时钟消抖
Flash：固化逻辑
SFP：高速，远距离的数据传输
Notes: 这是前端数字模块的具体结构，
前端数字模块利用FPGA进行对前端模块的控制，数据读出和缓存

## Slide 17: 数据汇总模块
FPGA：数据收集和打包；分发时钟/控制命令/trigger
PLL：提供高质量时钟
ROM：固化逻辑
SFP：高速的数据传输 ,多路扩展
HDMI：外部trigger输入
Notes: 数据汇总模块通过FPGA实现数据的收集打包，通过光口实现多路扩展

## Slide 18: 前端ASIC性能测试：TDC
利用FPGA和可编程延迟器进行TDC的性能测试：
  bin size与设计值相符~20ps
  jitter基本在20 ps以内
0
500
1000
1500
2000
Delay (ps)
5
10
15
20
25
T
O
A
S
t
d
-
D
e
v
(
p
s
)
TOA Std-Dev vs. Delay
0
500
1000
1500
2000
Delay (ps)
0
20
40
60
80
100
120
140
T
O
A
m
e
a
n
(
T
D
C
b
i
n
)
TOA vs. Delay
Bin size
≈
20 ps
Notes: 利用这套系统，完成了对altiroc性能的测试
首先是针对altiroc的时间数字转换模块，利用FPGA和可编程延迟器进行TDC的性能测试，
结果表明：TDC功能正常，bin size与设计值相符，jitter基本在20 ps以内

## Slide 19: 前端ASIC读出验证：TDC
丢失40
47：101111
42：101010
41：101001 40：101000 39：100111
丢失72
79： 1001111
74： 1001010
73： 1001001 72： 1001000 71： 1000111
丢失104
111：1101111
106：1101010
105：1101001 104：1101000 103：1100111
在针对ALTIROC1v3测试中，发现这一版芯片的TDC输出结果存在进位问题
Notes: 在针对ALTIROC1v3这个版本测试中，发现这一版芯片的TDC输出结果存在进位问题：
如图所示在某些延迟处精度会显著变差，分析这些延迟处TDC的输出数据。
理想情况下数据应该呈现一个近似正态的分布，但是却发现实际是某个码值消失了，取代它的是另一个不遵从分布的码值，就像这张直方图所展示的
针对这些出错的码值进行研究，发现其二进制码值都符合如右图展示的规律，比如说码值40消失了，取代出现的是不应该出现的47，
注意到从39到40进位的过程中，其高位已经完成了进位但低位未发生翻转。
且通过与Altiroc设计者联系，在芯片结构中得到针对这个问题的映射，这个工作对其改版设计也提供了参考价值

## Slide 20: 前端ASIC读出验证：模拟前端+TDC
ALTIROC1：
  大部分通道时间精度在23 ps至30 ps
ALTIROC2：
  大多数通道好于25ps
  全通道电子学时间精度均值为22.4 ps
外部阶跃信号
50mV
10fC
Notes: 对整个系统在10fC下的电子学精度也进行了测试，
基于ALTIROC1的系统大部分通道RMS精度在23到30ps之间
基于ALTIROC2的系统大多数通道精度好于25ps，全通道的电子学时间精度平均为22.4ps

## Slide 21: 电子学与探测器的联合测试
与苏州纳米所合作，通过铟柱工艺进行倒装焊
经过多次工艺迭代，最终实现所有通道全部连通
时间性能测试正在进行中
Notes: 在完成了以上电子学测试后。。
我们与苏州纳米所合作，通过铟柱工艺完成了倒装焊，迭代多次，。。。并开展了与探测器的联合测试
如图所在，上面深色部分就是与芯片键合在一起的LGAD探测器，这些是高压打线
初步验证表明，25个通道全部连通，进一步的时间精度测试仍在进行中。

## Slide 22: Overview
LGAD读出电子学研究背景
基于分立器件的LGAD读出系统
基于ASIC的LGAD读出系统
自研LGAD读出芯片
Notes: 考虑到国内LGAD探测器研究及读出电子学的研究，一款自主知识产权的自研LGAD读出ASIC是有必要的。
因此我所在的实验室开展了自研LGAD读出芯片的设计工作

## Slide 23: 用于LGAD读出的自研ASIC
已完成模拟部分和TDC部分各自的设计、流片和测试
功能集成的阵列型读出芯片正在研制中
Notes: LGAD的前端读出主要分为两个功能模块，模拟部分负责信号的放大和甄别，数字部分负责甄别后脉冲信号的时间测量。
针对这两部分功能，我们分别开展了原型芯片的研究探索，目前已经完成了模拟部分和数字部分各自的设计、流片和测试

## Slide 24: 自研模拟前端ASIC
测试结果：
  基线噪声RMS ~1.6mV
  ENC ~ 0.123 fC
  时间精度好于20 ps @10 fC
Notes: 如图为模拟芯片的结构，输入极采用CMOS共源极放大结构来降低噪声，甄别器采用两级结构和迟滞设计来加快边沿。
测试结果表明，放大和甄别结构都能正常工作，且达到了20ps的时间精度

## Slide 25: 自研TDC ASIC
TDC结构：双环型游标TDC
测试结果：
  平均binsize：14.53ps
  时间精度：好于10 ps
Notes: 这是自研TDC芯片的核心时间数字转换结构，采用的是双环型游标结构，测试结果表明，TDC的平均bin size可低至20 ps以下，微分非线性大部分在±0.5LSB以内，积分非线性峰峰值好于3.5 LSB（peak-peak）
TDC的时间精度好于10ps

## Slide 26: 总结
基于分立器件研制的读出系统
  电子学时间精度好于16.5 ps
  整体时间精度好于42 ps
基于专用集成电路的读出系统
  电子学时间精度22.4 ps
  能应用于多通道数高集成度场景
  基于铟柱连接完成倒装焊，所有通道均连通
  对整体时间性能的测试正在进行中
自研的LGAD读出芯片
  模拟前端精度好于20ps
  TDC精度好于10ps
  模数集成的阵列型读出芯片正在研制中
Notes: 接下来是对我们所做工作的一个总结：

## Slide 27
Thank you ！

## Slide 28: 时间测量与分辨
高亮条件下存在大量的背景事件，仅通过位置测量难以区分
LGAD可以提供高精度的时间信息，结合通道阵列提供的位置信息，与其他探测器的数据匹配，可增强区分能力
一次对撞中存在大量的背景事例(PU)，仅通过位置难以区分
Notes: 高亮条件下存在大量的背景事件，仅通过位置的测量，难以区分出其中的有效事例。
减轻堆积背景事件的一种强大的新方法是使用高精度的定时信息来区分 在空间上近距离发生，但在时间上分离良好的碰撞。
LGAD可以对粒子实现高精度的时间测量，结合位置信息，与其他探测器的数据相匹配，利用LGAD额外提供的时间维度的信息，增加区分度，使重建更加准确。

## Slide 29: LGAD基本特点
形状：基于硅晶圆生产，薄片状固体探测器，通道呈阵列排布
优势：
  电荷收集速度快，时间精度高
  通道面积小，在mm2量级，通过通道位置获得空间信息
1.3mm
通道尺寸1.3×1.3 mm2的LGAD
Notes: 如图所示，LGAD是一种新型的半导体探测器，基于硅晶圆制造，呈薄片状，通道为二维阵列排布，可利用通道位置获取空间信息。其主要优势有两点，第一，其电荷收集速度快，时间精度高，可达到好于50 ps的时间精度性能。第二，通道面积小，在mm2量级，可获得空间位置信息，用于和其他探测器的数据进行匹配。基于以上两点，LGAD可以有效应对堆积问题带来的挑战。

## Slide 30: 前端ASIC读出验证：模拟前端
时间抖动与噪声的关系：
在此放大系统中，时间抖动可由该式给出：
其中，en为噪声谱密度，td为探测器波形上升时间，Cd为探测器电容，Qinj为注入电荷量
在前放波形读出中，en 和 td 是固定值，我们将研究Cd的影响
外部阶跃信号

## Slide 31: 前端ASIC读出验证：模拟前端
前放波形随输入电荷量和负载电容的变化符合预期
芯片模拟前端部分和慢控制部分功能正常
该芯片前放信号读出功能可以用于探测器的相关研究
10 ns/div
24.5 mv/div
不同输入电容下的波形，电容0~7 pF，输入电荷10 fC
10 ns/div
24.5 mv/div
不同输入电荷量下的波形，电容7 pF，输入电荷10 ~20fC